ПАМЯТКА

Безопасность при проведении ремонта теплосетей .

Специализированным предприятиям , проводящим ремонтные работы на тепловых сетях необходимо выполнить следующие условия -

1. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на территории организации котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

— высота ограждения (без козырьков) строительных площадок должна быть 1,6 м, а участков производства работ — не менее 1,2 м;;

— высота стоек сигнальных ограждений должна быть 0,8 м.

— ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

— козырек должен выдерживать действие расчетной снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

— ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после окончания работы.

2. На ограждениях необходимо устанавливать предупреждающие знаки безопасности, а в ночное время — сигнальное освещение.

З. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м, освещённые в ночное время.

Во избежание несчастных случаев, связанных с ожогами и травмами, и в целях личной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы;

- спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей;

- приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов ближе, чем на 5 метров;

- прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды,

- ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям;

- перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками;

- находиться в непосредственной близости от запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов;

- крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах;

- проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей и проводятся сварочные работы.

Во избежание несчастных случаев объясните детям и  подросткам о необходимоcти соблюдать Правила техники безопасности

.

Инспектор Славгородской РЭИ   Дуборезов П.М.