ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»
РУП «МОГИЛЁВЭНЕРГО»

СЛАВГОРОДСКАЯ РАЙОННАЯ ЭНЕРГОИНСПЕКЦИЯ

# Памятка по электробезопасности для сельхозпроизводителей

Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли! 

Во время проведения весеннее полевых работ, а также уборки урожая, имеют место случаи повреждения оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов и другой крупногабаритной сельскохозяйственной техники в охранной зоне ВЛ, которые зачастую сопровождаются травмированием и гибелью людей. 
В соответствии с действующими правилами охранной зоной ВЛ называется зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов ВЛ: напряжением до 1 кВ – 2 м; для ВЛ 1-20 кВ -10м; для В Л 35 кВ - 15м; для ВЛ 110 кВ – 20 м. 
В целях недопущения несчастных случаев при работе сельскохозяйственной техники в пределах охранных зон ВЛ, а также повреждения электроустановок необходимо помнить следующее: 
- все работы в охранной зоне ВЛ и трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с владельцами электроустановок – электросетевыми организациями; 
- расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности составляет 7 м, в ненаселенной -6 м; 
- приближение к проводу ВЛ на расстояние менее 2м является опасным; 
- запрещается устанавливать на комбайнах и другой сельскохозяйственной технике выносные антенны и конструкции, увеличивающие высоту механизма, если эти механизмы используются при проезде под ВЛ. 
В целях безопасности запрещается в охранных зонах ВЛ: 
- организовывать стоянки всех видов техники; 
- устраивать свалки, складировать любые материалы; 
- размещать горюче-смазочные материалы; 
- разводить костры, сжигать стерню; 
- набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы; 
- подниматься на опоры ВЛ и их конструкции; 
- приближаться к лежащему на земле проводу ближе 8 метров.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ !

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» РУП «МОГИЛЁВЭНЕРГО»

СЛАВГОРОДСКАЯ РАЙОННАЯ ЭНЕРГОИНСПЕКЦИЯ