Могилёвское республиканское

унитарное предприятие электроэнергетики

«Могилёвэнерго» филиал «Энергонадзор»

Кричевское отделение

Славгородская районная энергоинспекция

«ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ ОБ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

Производственные объекты насыщены большим количеством энергетических установок. Это трансформаторные подстанции, распределительные пункты, электрическое и технологическое оборудование производственных цехов и помещений, кабельные и воздушные линии электропередачи, которые постоянно находятся под напряжением.

При нормальной работе и правильной эксплуатации электрооборудование безопасно. Но электрическая энергия таит в себе смертельную опасность для жизни, если нарушаются правила ее использования.

Электрический ток поражает внезапно. Пренебрежение правилами безопасности при использовании электрической энергии приводит к несчастным случаям. В зависимости от величины тока, времени его воздействия, а также от ряда других причин электрический ток, проходя через тело человека, может вызвать ожоги, обморок, судороги , прекращение дыхания и даже смерть.

В 2011 году в Республике Беларусь произошло 30 несчастных случаев от поражения электрическим током с персоналом потребителей и среди населения на объектах, поднадзорных органам Госэнергонадзора. При этом пострадало 30 человек, из них 22 человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести. В Могилевской области в 2011 году было зарегистрировано 3 несчастных случая от поражения электрическим током на производстве и  1 с   населением.

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев в  республике и области, связанных с поражением электрическим током, показывает, что причиной электротравматизма является, как правило, невыполнение персоналом потребителей требований, регламентирующих производство работ в электроустановках, в том числе: невыполнение организационных мероприятий; невыполнение технических мероприятий; несоблюдение мер безопасности при работе с электроинструментом; нарушения Правил охраны воздушных линий электропередачи. Кроме того, в числе причин — формальное проведение инструктажей, проведение работ без применения электрозащитных средств, слабый контроль со стороны работников, ответственных за безопасность производства работ в действующих электроустановках, а также самовольные действия пострадавших, выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения, личная неосторожность пострадавших и низкая производственная дисциплина.

Граждане, будьте осторожны в обращении с электричеством!

Знайте, что категорически запрещается:

- производить  какие-либо  действия,  которые  могут нарушить нормальную   работу   электрических   сетей,   привести   к   их повреждению и несчастным случаям;

- проникать   в   помещения   трансформаторных   подстанций   и   распределительных пунктов,  заходить за ограждения трансформаторных подстанций  и на строительные площадки ,  где могут применяться временные электропроводки , открывать   дверцы распределительных устройств ;.

- подходить   на  расстояние  менее   8   метров   к   оборванному проводу воздушной линии электропередачи;

- устраивать   складирование  материалов   и  свалок  в   охранных  зонах    воздушных

и   кабельных    линий    электропередачи, трансформаторных подстанций и распределитель-ных пунктов;

- работать без  предварительного обучения безопасным приемам труда с присвоением соответст-вующей группы по электробезопасности  лицам  обслуживающим электрифицированные меха-низмы, производящим электросварочные работы , работающим с  инструментом, ручными элект-рическими машинками и прочее;

- выполнять работы  неисправными и неиспытанными  инструментами и защитными средствами;

- использовать в работе самодельные электроприборы и аппараты;

- производить работы в электроустановках без обязательного выполнения всех организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение  работ;

- производство  посевных , уборочных, погрузочных, строительных и других работ в охранных

зонах электрических сетей без проведения  внеочередного инструктажа персоналу.

Знайте , что для предупреждения людей об опасности на электрооборудовании, дверях электрощитовых , трансформаторных подстанций, ограждениях открытых распределительных устройств укрепляются (или наносятся краской) предупреждающие и запрещающие знаки и плакаты: «Осторожно электрическое напряжение» , «Стой! Напряжение», «Не влезай – убьет!», «Испытание – опасно для жизни», «Не включать – работают люди», «Не включать - работа на линии», «Не открывать – работают люди» . Они предупреждают о реальной опасности для жизни. Но запомните, что не на всех опорах и электроустановках имеются такие знаки и плакаты. Однако их отсутствие не означает, что электроустановки находятся без напряжения.

Обнаружив оборванные или провисшие провода воздушной линии, следует организовать охрану места повреждения, предупредить всех об опасности приближения к проводу и немедленно сообщить о замеченном повреждении по телефонам:

- диспетчер Славгородского РЭС – 2-54-85;

- Славгородская инспекция Энергонадзора- 2-76-03;

- центр оперативного управления Славгородского РОЧС – 2-53-82 или 101 (при возникнове-нии в зоне падения провода  очага возгорания).

Выходить из опасных участков следует мелким гусиным шагом, не допуская падения.

Если  человек попал под напряжение и вследствие наступивших судорог конечностей не может самостоятельно освободиться от токоведущих частей, необходимо принять  самые срочные меры для быстрейшего освобождения пострадавшего от действия электрического тока. При напряжении 220-380 В прежде всего нужно отключить выключатель, вынуть штепсельную вилку из розетки, вывернуть предохранитель, отключить автоматический выключатель или перерубить провод острорежущим предметом с сухой деревянной ручкой.

Во всех случаях поражения человека электрическим током необходимо оказать пострадавшему    первую медицинскую помощь и  срочно вызвать врача.

Граждане! Изучайте  методы  освобождения  человека  от  действия   электрического  тока и  соблюдайте правила электробезопасности!

Ф-ал «Энергонадзор» РУП «Могилёвэнерго»

Славгородская  районная  энергоинспекция