Информационное письмо «О несчастном случае на

производстве со смертельным исходом»

22.07.2015 в УКСП «Совхоз Долговский» Кличевского района произошел несчастный случай со смертельным исходом с Морозом Виктором Александровичем, заведующим ремонтной мастерской.

Несчастный случай произошел при производстве работ по заточке ножей измельчителя кормоуборочного комбайна КПК-3000 в результате вылета заточного диска с валом, которыми был смертельно травмирован потерпевший.

22.07.2015 тракторист-машинист Дайнеко Дмитрий Александрович при осмотре комплекса кормоуборочного К-Г-6 определил, что ножи измельчителя требуют заточки. Дайнеко Д.А. установил заточной диск и зафиксировал его болтами, после чего подвел диск к ножам, прокрутил его, убедился, что диск прилегает к ножам равномерно и застопорил его. Далее залез в кабину комбайна, завел его и поднял обороты двигателя до 1000 -1200 об/мин. Когда Дайнеко Д.А. производил данные действия возле измельчителя находился заведующий ремонтной мастерской Мороз В.А. После включения Дайнекой Д.А. вала отбора мощности (привода измельчителя) произошел вылет заточного диска с валом, которыми был смертельно травмирован Мороз В.А.

Комплекс кормоуборочный К-Г-6 состоит из комбайна полунавесного КПК-3000 «Полесье» и универсального энергосредства УЭС-2-250 А «Полесье» (далее – энергосредство), которые имеют самостоятельные инструкции и руководства по эксплуатации.

В соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации к работе на энергосредстве допускаются лица, прошедшие необходимую подготовку (переподготовку), инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей категорией «Д». Не допускаются к работе с комбайном лица, не знающие правил его эксплуатации.

Вместе с тем, тракторист-машинист Дайнеко Д.А. был допущен к выполнению работ по эксплуатации энергосредства, в том числе измельчителя, без профессиональной подготовки (не имел категории «Д»).

Инструкцией по эксплуатации энергосредства предусмотрен порядок заточки и регулировки ножей измельчителя.

Так, требуется завести двигатель. Установить тумблер управления навеской энергосредства в плавающее положение, опустить измельчитель, заглушить двигатель. Поднять кожух ротора, зафиксировать его при помощи крючка. Проверить износ абразивного слоя заточного диска, параллельность заточного диска плоскости ножей (проверку производить при зажатом стопоре, проворачивая ротор не менее одного оборота) и наличие выступающих заусенцев на режущих кромках ножей. При необходимости провести работы по замене заточного диска. Далее необходимо опустить стопор, отвести заточной диск, опустить кожух и зафиксировать его защелкой. Поднять поворотный щиток кожуха ротора и закрепить его поджатием гайки в месте вращения. Поворачивая рукоятку винта, подвести заточной диск до касания к ротору, обеспечивая при этом проворачивание заточного диска от руки.

При наличии заусенцев отвести заточной диск от ножей на ¼ оборота винта, зажать и зафиксировать контргайкой стопор. Далее завести двигатель, установить число оборотов 26,6 с-1 (1600 об/мин двигателя, что соответствует 800 об/мин ротора), включить ВОМ (вал отбора мощности), заглушить двигатель. Обязательно убедиться в полной остановке всех вращающихся механизмов измельчителя.

Ослабить стопор, подвести заточной диск на ¼ оборота винта, зафиксировать шток стопором, затянуть контргайку на стопоре. Завести двигатель, установить число оборотов 26,6 с-1 (1600 об/мин), включить ВОМ и произвести заточку ножей в течение 3-5 минут. После чего выключить ВОМ, заглушить двигатель, при этом убедиться в полной остановке всех вращающихся механизмов комбайна. Ослабить стопор, растопорить шток, отвести заточной диск, застопорить его, поднять кожух ротора. Проворачивая диск измельчающего аппарата за лопатки, убедиться в равномерности и остроте заточки ножей.

Запрещается производить заточку ножей со штоком, незастопоренным стопором и незаконтренным контргайкой!

Следует отметить, что трактористом-машинистом Дайнеко Д.А. при выполнении работ по заточке ножей измельчителя вышеуказанные требования не были соблюдены.

Предположительной причиной отрыва заточного диска явилось то, что он  не был выставлен параллельно плоскости ножей ротора (это видно по износу ножей, не равномерная заточка). Ножи не были выставлены в одну плоскость. Не был провернут ротор, чтобы проверить, что заточной диск охватывает все ножи. В результате чего, при включении ВОМ, ротор провернулся, диск зацепился за нож, и ножом вырвало вал, на котором крепился заточной диск. Возможной причиной также могла явиться недостаточная фиксация стопора штока. Величина заточки ножей показывает на неравномерность (не параллельность) установки круга и большую подачу круга (возможно неоднократно). Кроме того, в момент несчастного случая заведующий ремонтной мастерской Мороз В.А. находился непосредственно над питающим аппаратом.

В ходе осмотра места несчастного случая также установлено, что заточное устройство измельчителя было разукомплектовано, в момент несчастного случая на заточном устройстве отсутствовал фиксатор с контргайкой.

Кроме того, согласно акту № 36 от 19.05.2015 государственного технического осмотра машин, кормоуборочный комбайн КПК-3000 в испекции Гостехнадзора  не зарегистрирован. Согласно акту-предписанию №52 инспекции Гостехнадзора Кличевского района, выданному начальником Кличевской районной инспекции Гостехнадзора Казеко Г.А., руководителю УКСП «Совхоз Долговский» запрещена эксплуатация кормоуборочных комбайнов, не зарегистрированных в установленном порядке в инспекции Гостехнадзора с 19.05.2015, предписано зарегистрировать кормоуборочные комбайны в установленном порядке до 29.05.2015, отстранить от работы Дайнеко Д.А., не имеющего разрешенной категории «Д» с 19.05.2015.

С учетом вышеизложенного и в целях предотвращения подобного в будущем нанимателям, работодателям необходимо:

- Обеспечить эксплуатацию комплексов кормоуборочных К-Г-6 с безусловным соблюдение требований, предусмотренных эксплуатационными документами организации-изготовителя.

- Пересмотреть и при необходимости внести изменения в инструкции по охране труда для трактористов-машинистов, эксплуатирующих комплексы кормоуборочные К-Г-6, отразив в них  требования, предусмотренные эксплуатационными документами организации-изготовителя.

- Организовать и провести с работниками, эксплуатирующими комплексы кормоуборочные К-Г-6 и их аналоги, внеплановые инструктажи (в том числе по данному информационному письму) и внеочередные проверки знаний по вопросам охраны труда.

- Организовать и провести с руководителями и специалистами машинных дворов, отвечающих за организацию работы по охране труда при обслуживании и эксплуатации сельскохозяйственной техники, внеочередные проверки знаний по вопросам охраны труда.

- Запретить допуск к эксплуатации сельскохозяйственной техники, не отвечающей требованиям безопасности, не соответствующей требованиям технической документации, не зарегистрированной в органах Гостехнадзора.

- Запретить допуск работников к эксплуатации и обслуживанию сельскохозяйственной техники, в том числе комплексов кормоуборочных К-Г-6 и их аналогов, без наличия у них соответствующей профессиональной подготовки, без прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

- Исключить нахождение работников в зоне, где производятся работы по заточке ножей измельчителей комплексов кормоуборочных К-Г-6 и их аналогов.

Главный государственный инспектор труда

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента  государственной

инспекции труда						                          Билан Я.Н.