Могилёвское республиканское

унитарное предприятие электроэнергетики

«Могилёвэнерго» филиал «Энергонадзор»

Кричевское отделение

Славгородская районная энергоинспекция

Выступление по радио август 2018.

по выполнению сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередач.

Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи необходимо выполнить следующие мероприятия: произвести инструктажи работающих; выполнение работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий должно проводиться по наряду-допуску и быть согласовано с владельцем электрических сетей, в ведении которых находится воздушная линия; обслуживающий персонал должен размещаться в металлических либо металлизированных кабинах или под тентами передвижных машин и механизмов; необходимо предусмотреть заземление машин и механизмов на пневматических колёсах, трубопроводов дождевальных установок .

В каждом хозяйстве должен быть ответственный за обеспечения требований электробезопасности при выполнении сельскохозяйственных работ в охранной зоне воздушной лини. Он должен иметь не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности .

Перед началом полевых работ аттестованный инженер по охране труда и ответственный за обеспечение требований электробезопасности при выполнении работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи обязаны провести инструктаж со всеми лицами, предстоящая работа которых возможна в охранной зоне воздушной линии, что оформляется записью в журнал регистрации инструктажа по охране труда.

Работы в охранной зоне воздушной линии должны выполнять не менее чем два человека, один из которых наблюдающий. Разрешается единоличная работа при условии одновременной работы двух агрегатов на расстоянии не более 200 метров друг от друга.

Все проходящие по территории хозяйств воздушные лини следует нанести на карту землепользования с указанием напряжения и особо опасных мест.

Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по просёлочным дорогам и вне дорог рекомендуется производить вблизи опор и поперёк оси . При этом высота машины не должна превышать 4,5м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: работа стогометателя под проводами воздушной линии; транспортировка стогов сена, соломы и других подобных грузов, остановка машин и механизмов в охранной зоне воздушной линии; находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька; выполнять ремонтно-профилактические работы на машине; работать при приближении или во время грозы.

В случае падения провода воздушной линии на машину или соприкосновения машины или механизма с проводом , а также при возникновении между проводом и машиной электрического разряда запрещается  работа на этой машине. При падении провода воздушной линии на машину, водитель, не вылезая из кабины должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободиться от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее. В случае отсутствия такой возможности наблюдающий должен сообщить о случившимся собственнику  электрических сетей и до прибытия аварийной бригады ни водитель ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий.

Если в результате падения провода воздушной линии или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно её покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с корпусом машины и землёй. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, и не держась за машину, удаляться от неё прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах  на расстояние 8-10 метров. До прибытия специальной бригады запрещается предпринимать какие-либо действия по пожаротушению машины, при этом необходимо организовать охрану места происшествия. При повреждении опор воздушных линий, либо обрыве проводов необходимо срочно сообщить дежурному персоналу электрических сетей административного района.

Должностные лица несут ответственность за правильную организацию работ в электроустановках и в охранных зонах линий электропередач. Принимают меры по активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и населения об опасности электрического тока при  прикосновении к частям находящимся под напряжением, приближении к оборванным проводам.

ПОМНИТЕ! Только соблюдение Правил электробезопасности может сохранить жизнь вам и вашим близким.

Ф-ал «Энергонадзор» РУП «Могилёвэнерго»

Славгородская  районная  энергоинспекция 2018г.